Тема:  Движение небесных тел  и искусственных спутников Земли

Исследование характера движения и формы траектории искусственного спутника Земли при разных скоростях запуска спутника.

Цель: обнаружить закономерности в движении искусственного спутника Земли

Оборудование: CD «Открытая физика» часть 1, модель 1.26 «Законы Кеплера»

Ход работы

- Переключите модель в режим изучения  «1 закон»; задайте  расстояние от центра Земли до места запуска спутника R0 = 6,5*103 км.

- Начертите таблицу для записей.

| Скорость запуска | Форма траектории | Характер криволинейного движения |
| --- | --- | --- |
| v0 км/с | окружность | эллипс | другой вид | равномерное | неравномерное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Последовательно меняя модуль начальной скорости,  проведите несколько запусков спутника. Каждый раз некоторое время наблюдайте за движением спутника вокруг Земли.

- В первый столбик таблицы заносите модуль скорости запуска. В столбцах 2-6 ставьте знак «+»  в ячейку,  информация которой  соответствует Вашим наблюдениям.

- Используя материалы таблицы,  найдите и запишите закономерности    движения искусственного спутника Земли.