Тема: Магнитное поле

Изучение свойств магнитного поля

Цель:   выявление свойств магнитного поля при измерении  индукции магнитного поля.

Оборудование: компоненты цифровой лаборатории «Архимед»,  постоянный магнит, линейка.

- Подготовьте датчик к работе:

- выберите предел измерения low – 10мТл;

- датчик расположите   так, чтобы  горизонтальная черта (magnetic field sensor)  оказалась   напротив исследуемого объекта параллельно поверхности стола;

- датчик в процессе измерений должен быть неподвижен.

- Настройте регистратор на 10 замеров в секунду, время замеров примерно 1с, режим записи – заменить.

- Установите магнит на определенном  расстоянии от датчика. ПУСК. Остановка опыта произойдет автоматически. Проведите стандартную процедуру выделения диапазона данных на линии графика  →  / анализ/ статистика/ среднее значение   (имеет единицы измерения – Тл).  Повторите измерения.

- Результаты  заносите    в  таблицу, которую необходимо заполнить в процессе работы.

| Расстояние между датчиком и магнитом, см | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнитная индукция, Тл |  |  |  |  |  |

- Любое поле имеет свойства: обладает энергией, действует силой, не локализовано в пространстве.

Выберите    свойства  магнитного поля, которые  Вам удалось  выявить при выполнении исследования. Объясните, по каким признакам  Вам удалось  это сделать.