Тема: Явление электромагнитной индукции

Изучение условий возникновения индукционного тока (Ιi)

Цель: установить факторы, влияющие на величину и направление индукционного тока.

Оборудование: компоненты цифровой лаборатории «Архимед», датчик тока – миллиамперметр, катушка с сердечником, постоянный магнит.

Ход работы

- Соберите установку: соедините датчик и катушку последовательно.

- Настройте регистратор: число замеров 50//режим записи добавить// время 10 с.

- Расположите магнит вплотную к сердечнику катушки. Проведите пробный опыт: ПУСК,  отрывайте  магнит от сердечника катушки и обратно 3-4 раза, СТОП.

- Для определения численного значения  Ιi необходимо: двойной «клик» ( черная стрелка / переместите стрелку на «пик», расположенный выше оси времени ( найдите значение индукционного тока под осью времени в мА.

- Каждое  задание выполняйте в новом проекте, результаты оформляйте  в виде таблиц.

Задание 1

Определите влияние скорости перемещения магнита на  величину  Ιi.

- ПУСК, быстро  отрывайте магнит от сердечника катушки и обратно 3- 4 раза, СТОП.

- ПУСК, медленно отрывайте магнит от сердечника катушки  и обратно 3- 4 раза, СТОП.

- Определите численное значение  Ιi  для 1 и  2 опыта.

Задание 2

Определите влияние направления движения магнита  на направление  Ιi.

- ПУСК, быстро  отрывайте магнит от сердечника катушки  и обратно 3-4 раза, СТОП.

- Соотнесите направление движения магнита  с полученным графиком.

Задание 3

- Сделайте обобщенный вывод, согласованный с целью.

- Объясните полученные результаты с помощью закона электромагнитной индукции.