ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛАХ

1.  Ток в металлах создается движением

1)  свободных  электронов

- только положительных ионов

- отрицательных и положительных ионов

- только отрицательных ионов

2. Как изменилась сила тока в цепи, если скорость направленного дрейфа электронов увеличилась в 2 раза?

- Не изменилась

- Увеличилась в 2 раза

- Увеличилась в 4 раза

Среди ответов 1) - 3) нет правильного

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ЖИДКОСТЯХ

- Две электролитические ванны (см. рис.) с раствором медного купороса соединены последовательно. В первой ванне концентрация раствора в 1,5 раза выше, площадь погруженной части каждого электрода в 2 раза больше, чем во второй. В какой из ванн выделится больше меди и во сколько раз?

- В первой в 1,5 раза больше

- В первой в 3 раза больше

- В обеих поровну

- В первой в 1,5 раза меньше

2. Какими носителями заряда создается электрический ток в растворах и расплавах электролитов?

- только электронами

- электронами и дырками

- только ионами

- электронами и ионами

3. Источник тока присоединили к двум пластинам, опущенным в раствор поваренной соли. Сила тока в цепи равна 0,2 А. Какой заряд проходит между пластинами в ванне за 2 мин?

1) 0,4 Кл	   2) 24 Кл	3) 10 Кл	4) 600 Кл

4. На сколько граммов увеличилась масса шара при его электролитическом хромировании в течение 50 мин при силе тока 1А?   Электрохимический эквивалент хрома равен 0,18·10-6 кг/Кл.

- 0,09 г,

- 0,17 г,

- 0,27 г,

- 0,54 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

1. Какой график соответствует зависимости удельного сопротивления полупроводников р-типа от температуры?

2. Какими носителями электрического заряда может создаваться ток в полупроводниках, не содержащих примесей?

- только электронами

- только ионами

- электронами и ионами

- электронами и дырками

3. При нагревании на несколько градусов сопротивление чистого полупроводника уменьшилось в 100 раз. Это объясняется тем, что

1)  примерно в 100 раз возросла скорость направленного движения свободных носителей заряда

2)  примерно в 100 раз возросла концентрация свободных носителей заряда

3)  примерно в 10 раз возросли и концентрация свободных носителей заряда, и скорость их направленного движения

4)  ни концентрация свободных зарядов, ни их скорость не изменились

4. Существенное уменьшение сопротивления полупроводников при нагревании объясняется...

А) увеличением числа свободных носителей заряда

Б)  увеличением скорости дрейфа свободных носителей заряда

1) Только А       2) Только Б        3) И А, и Б       4) Ни А, ни Б

5. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы без примесей?

- В основном электронной

- В основном дырочной

- В равной степени электронной и дырочной

Ионной

6. Из-за нагревания полупроводникового термистора проходящим электрическим током его

электрическое  сопротивление убывает с увеличением силы тока.  Каково соотношение между напряжением U1          на термисторе при силе тока      I1    и  напряжением U2    при силе тока  I2  = 0.5I1?

1)  U2 =0.5 U1                     2) U2 > 0.5U1               3)  U2 < 0.5 U1              4) U2 = 2U1

7. Из-за нагревания полупроводникового термистора проходящим электрическим током его электрическое  сопротивление убывает с увеличением силы тока.  Каково соотношение  между силой тока  I1     при напряжении U1   на термисторе и  силой  тока      I2    при  напряжении U2    =2U1 ?

1)  I2>2I1           2)  I2=2I1                      3) I2< 2I1             4) I=0.5 I1

8. Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с акцепторными примесями?

- в основном электронной

- в основном дырочной

- в равной степени электронной и дырочной

- ионной

9. Какой тип проводимости преобладает в полупроводниковых материалах с донорными примесями?

1) электронный

2) дырочный

- в равной степени электронный и дырочный

4) ионный

10. В четырехвалентный германий добавили первый раз трехвалентный галлий, а во второй раз

пятивалентный мышьяк. Каким типом проводимости в основном  будет обладать полупроводник в каждом случае?

- В первом - дырочной, во втором - электронной

- В первом - электронной, во втором - дырочной

- В обоих случаях электронной

- В обоих случаях дырочной

- В четырехвалентный кремний добавили первый раз трехвалентные индий, а второй раз пятивалентный фосфор. Каким типом проводимости в основном будет обладать полупроводник в каждом случае?

- В первом случае — дырочной, во втором — электронной.

- В первом случае — электронной, во втором — дырочной.

- В обоих случаях — электронной.

- В обоих случаях — дырочной.

12. В четырехвалентный германий добавили в первом случае трехвалентный галлий, а во втором случае пятивалентную сурьму. Каким типом проводимости в основном будет обладать полупроводник в каждом случае?

1) в первом случае электронной, во втором случае дырочной

2) в первом случае дырочной, во втором случае электронной

в обоих случаях электронной

в обоих случаях дырочной

13. Концентрацию донорной примеси в полупроводнике увеличивают в два раза. При этом примерно в 2 раза

- увеличивается электронная проводимость

- уменьшается электронная проводимость

- увеличивается дырочная проводимость

- уменьшается дырочная проводимость

14. Какой график соответствует вольт-амперной характеристике полупроводникового диода, включенного в прямом направлении?

15. На рисунке показана зависимость напряжения от времени. На рис.2 показана схема, в которой вольтметр измеряет это напряжение. В какие интервалы времени сила тока, измеряемого амперметром, не равна 0 (Диод идеален)

1) от 0 до 3 с         2) от 0 до 1 с и от 2 до 3 с      3) от 1 до 2 с            4) ни в один из промежутков времени

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ВАКУУМЕ

1. Электронная пушка создает пучок электронов в стеклянной вакуумной камере. Все электроны, покинувшие раскаленный катод пушки покидают катод и ударяются в экран электронно-лучевой трубки. Если увеличить ускоряющее напряжение в пушке в 2 раза, то сила тока, идущего в вакууме через трубку,

- не изменится

- возрастет примерно в  раз

- возрастет примерно в 2 раза

- возрастет примерно в 4 раза

2. Причиной вылета электронов из катода вакуумной лампы-диода является

- фотоэффект

- электрическое поле между катодом и анодом

- химическая реакция окисления катода

- термоэлектронная эмиссия

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ

1. Электрический ток в газах обусловлен упорядоченным движением

- только электронов

- только отрицательных ионов

- только положительных ионов

4) отрицательных и положительных ионов, электронов

СРАВНЕНИЕ

1. Перенос вещества происходит в случае прохождения электрического тока через

- металлы и полупроводники

- полупроводники и электролиты

- газы и полупроводники

- электролиты и газы

2. Какими носителями электрического заряда создается ток в металлах и полупроводниках?

- И в металлах, и в полупроводниках — только электронами.

- В металлах — только электронами, в полупроводниках — только дырками.

- В металлах и в полупроводниках — ионами.

- В металлах — только электронами, в полупроводниках — электронами и дырками.

3. Какими носителями электрического заряда создается ток в газах и  в электролитах?

- И в газах, и в электролитах – только ионами.

2)  В газах только ионами, в электролитах – ионами и электронами.

3)  В газах — электронами и ионами, в электролитах — только ионами.

4)  И в газах, и в электролитах — только электронами.

4. Какими носителями электрического заряда создается ток в водном растворе поваренной соли?

- только ионами

- электронами и «дырками»

- электронами и ионами

- только электронами