Тема: Механическое движение и его виды

Изучение колебательного движения

Цель:   Определить по графику  период, частоту и амплитуду для разных колебательных систем

Оборудование: компоненты цифровой лаборатории «Архимед»,  датчик силы ±10 Н, нить, пружина, груз, штатив с принадлежностями.

Ход работы

- Закрепите на штативе датчик силы вертикально крючком вниз. Соберите компоненты цифровой лаборатории.

- Произведите настройку регистратора: регистратор// настройка //частота замеров – 50 замеров в секунду// режим записи – заменить// по времени 2-4 с.

- Рассмотрите таблицу, которую Вы заполните по результатам опытов.

| Колебательная система | Амплитуда, Н | Период, с | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| Тело на пружине |  |  |  |
| Тело на нити |  |  |  |

- Запустите колебательную систему. ПУСК. Опыт прекратится через заданное Вами время.

- Сделайте двойной клик  по графику - появится черная стрелка, повторите двойной клик. С помощью стрелок выделите 3-5 колебаний//график//отрезать.

- Зная определения амплитуды, периода и частоты, найдите эти величины по  графику.

- Повторите опыт для другой колебательной системы.