Тема:  Электромагнитные волны

«Излучение и прием электромагнитных волн»

Задание 1

Цель:  убедится на опыте, что мобильный телефон излучает электромагнитные волны

Оборудование: компоненты цифровой лаборатории, датчик магнитной индукции, штатив с принадлежностями, мобильный телефон.

Ход работы

- Закрепите в лапке штатива датчик вертикально так,  чтобы  горизонтальная черная линия (magnetic field sensor)  оказалась   напротив исследуемого объекта (стоящего вертикально телефона).

- Соберите компоненты цифровой лаборатории. Проверьте, что предел измерения датчика ± 0,2мТл.

- Настройте регистратор: настройка //1000 замеров с секунду//простое измерение//время замеров примерно 5 с.

- Не включайте телефон. ПУСК. Дождитесь автоматического завершения опыта.

- Выделите часть графика. Для этого левой кнопкой мыши сделайте двойной  щелчок  по линии графика: появится черная стрелка. Повторите  двойной щелчок: появится вторая черная стрелка. Расположите курсоры на графике, выделив  промежуток времени равный одной секунде, //график//отрезать//.

- Определите среднее значение магнитной  индукции: с помощью курсоров выделите весь график //статистика//среднее.

- Осуществите  вызов абонента. ПУСК. При появлении надписи «Процесс загрузки» прекратите вызов абонента (придерживайте телефон, если он находится в виброрежиме).

- Повторите действия пунктов 5 и 6.

- Сделайте вывод.

Задание 2

Цель:  убедится на опыте, что мобильный телефон принимает электромагнитные волны

Оборудование: компоненты цифровой лаборатории, датчик магнитной индукции, штатив с принадлежностями, мобильный телефон.

Ход работы

- Закрепите в лапке штатива датчик вертикально так,  чтобы  горизонтальная черная линия (magnetic field sensor)  оказалась   напротив исследуемого объекта (стоящего вертикально телефона).

- Соберите компоненты цифровой лаборатории. Проверьте, что предел измерения датчика ±0,2мТл.

- Настройте регистратор: настройка //1000 замеров с секунду//простое измерение//время замеров примерно 5 с.

- Не включайте телефон. ПУСК. Дождитесь автоматического завершения опыта.

- Выделите часть графика. Для этого левой кнопкой мыши сделайте двойной  щелчок  по линии графика: появится черная стрелка. Повторите  двойной щелчок: появится вторая черная стрелка. Расположите курсоры на графике, выделив  промежуток времени равный одной секунде, //график//отрезать.

- Определите среднее значение магнитной  индукции: с помощью курсоров выделите весь график //статистика//среднее.

- Проведите   опыт при приеме сигнала абонента. Запустите  регистратор при приеме  звонка, дождитесь   появления  надписи «Процесс загрузки» и прекратите связь.

- Проделайте действия, описанные в пунктах 5 и 6.

- Сделайте вывод.