Тема « Магнитное поле тока»

«Изучение   магнитного поля катушки с током»

Задание 1

Цель: оценить значение сердечника  для получения магнитного поля катушки с током

Оборудование: компоненты ЦЛ «Архимед», датчик индукции магнитного поля, источник постоянного тока, катушка с сердечником, ключ, соединительные провода.

- датчик располагайте   так чтобы  черная  черта (magnetic field sensor)  оказалась   напротив исследуемого объекта.

- датчик в процессе измерений должен быть неподвижен

- Настройте регистратор: регистратор// настройка…// 50 замеров в секунду/режим записи – заменить// время замеров 2 сек. Проверьте, что пределы измерения датчика  ±10мТл.

- Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа и катушки.

- Поднесите катушку  одним из полюсов вплотную к датчику и замкните ключ. ПУСК.  Не забудьте разъединить цепь.

- Проведите стандартную процедуру выделения данных на графике. Получите результат в виде числа: анализ// статистика// среднее значение выражено в Тл. Запишите число   в стандартном виде. Примечание: вид записи Е-004 обозначает  сомножитель 10 - 4  .

- Уберите сердечник и повторите измерение для  того же полюса катушки (пункт 3  и 4).

- Результаты измерений оформите в виде таблицы.

- Сделайте вывод.

Задание 2

Цель: установить связь между силой тока и индукцией магнитного поля катушки с током

Оборудование: компоненты ЦЛ «Архимед», датчик индукции магнитного поля, источник постоянного тока, катушка с сердечником, ключ, соединительные провода, амперметр, резистор на 2 Ом.

- датчик располагайте   так чтобы  черная  черта (magnetic field sensor)  оказалась   напротив исследуемого объекта.

- датчик в процессе измерений должен быть неподвижен

| Схема опыта | Сила тока | Индукция магнитного поля |
| --- | --- | --- |
| Rк – катушка. |  |  |
| R – дополнительное сопротивление |  |  |

- Настройте регистратор: регистратор// настройка…// 50 замеров в секунду/режим записи – заменить// время замеров 2 сек. Проверьте, что пределы измерения датчика  ±10 мТл.

- Рассмотрите таблицу и проведите два опыта: поднесите катушку  одним из полюсов вплотную к датчику и замкните ключ. ПУСК.  Не забудьте снять показания  амперметра и разъединить цепь.

- Для получения численного значения индукции магнитного поля проведите стандартную процедуру выделения данных на графике.  Анализ// статистика// среднее значение выражено в Тл. Запишите число   в стандартном виде. Примечание: вид записи Е-004 обозначает  сомножитель 10 - 4  .

- Сделайте вывод о влиянии силы тока на индукцию магнитного поля катушки с током.

Задание 3

Цель: убедиться на опыте, что магнитное поле не локализовано в пространстве

Оборудование: компоненты ЦЛ «Архимед», датчик индукции магнитного поля, источник постоянного тока, катушка с сердечником, ключ, соединительные провода.

- датчик располагайте   так чтобы  черная  черта (magnetic field sensor)  оказалась   напротив исследуемого объекта.

- датчик в процессе измерений должен быть неподвижен

- Настройте регистратор: регистратор// настройка…// 50 замеров в секунду/режим записи – заменить// время замеров 2 сек. Проверьте, что пределы измерения датчика  ±10 мТл.

- Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа и катушки.

- Поднесите катушку  одним из полюсов вплотную к датчику и замкните ключ. ПУСК.  Не забудьте разъединить цепь.

- Проведите стандартную процедуру выделения данных на графике. Получите результат в виде числа: анализ// статистика// среднее значение выражено в Тл. Запишите число   в стандартном виде. Примечание: вид записи Е-004 обозначает  сомножитель 10 - 4  .

- Проведите измерения на расстоянии 1 см и 2 см от датчика индукции магнитного поля.

- Объясните, что объясняют  полученные результаты.